## Slide 1: Proyecto Raspberry pi almacén de seguridad
Sistemas digitales avanzados y aplicaciones
Álvaro Padial Moreno
Carlos García de la Torre

## Slide 2: INDICE
INTRODUCCIÓN
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Objetivo
Con este trabajo se busca desarrollar una aplicación IoT en una tarjeta Raspberry Pi para la vigilancia en remoto de un local almacén de explosivos.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Descripción del problema
Se presenta la necesidad de gestionar una sala de seguridad en remoto:
Controlando acceso a la misma por una combinación.
Obtención de imágenes de la puerta tras 3 errores en la combinación.
Aviso si se superan los valores máximos de humedad y temperatura del material pirotécnico.

## Slide 5: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Descripción
Se decide implementar, utilizando los sensores del Sense Hat, un dispositivo que envía un reporte de la alerta al propietario del local. La alerta se da si existe:
  Una temperatura por encima de 40 grados.
  Un índice de humedad relativa en el interior de la sala superior a 50 %.
  Tres errores al introducir la combinación de entrada.

## Slide 6: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Descripción
En el reporte se recibirá una alerta de seguridad con los siguientes datos:
  Enlace a una web en la que se pueden leer las condiciones ambientales actualizadas en el interior de la sala (implementada en localhost, para este trabajo).
  Fotografía de la entrada al almacén.

## Slide 7: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
INICIAL
Temperatura > 40°C
ó
Humedad > 50 %
Introducir pass
PASS CORRECTO
INCORRECTO 1
INCORRECTO 3
INCORRECTO 2
REPORTE
error
error
error
correcto
correcto
correcto
correcto
error
Alerta de sensores

## Slide 8: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Posibles alternativas
Durante el desarrollo se han planteado diferentes opciones de reporte:
Recepción de una foto o video de 5 seg
Publicación de un tweet o envío de un mail de emergencia a la cuenta del propietario

## Slide 9: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Decisiones
Se decide mandar una foto, que será suficiente para la identificación del intruso y reduce la cantidad de datos a procesar.
Al contrario que un tweet, el email aporta privacidad a la gestión del sistema.

## Slide 10: RESULTADOS
Se implementa una alarma IoT que realiza las siguientes tareas:
DETECCIÓN: Aumento de temperatura, humedad o intrusión.
ALERTA: Correo electrónico al propietario con una imagen de la entrada del almacén y enlace a una web con los datos actualizados.
ACTUALIZACIÓN: Fichero con los datos de las condiciones ambientales en el local tras la última alerta.

## Slide 11: conclusiones
Aplicando la tecnología IoT a este tipo de alarmas se pueden prevenir incendios y explosiones de material pirotécnico y evitar que se almacene en ambientes húmedos.
Se evita también el acceso de personal no cualificado y se notifica en el mismo momento en el que se produce la intrusión.
Se puede mejorar el sistema para mantener un registro “vivo” de las condiciones ambientales del almacén.
Comprando un dominio para alojar el archivo .php, se puede acceder al registro de temperatura y humedad en cualquier momento.