## Slide 1: Caja fuerte con raspberry pi: PiBox
Diseño Electrónico e Instrumentación Industrial II
Víctor Hugo Gómez Tejada
Agustín Ramos Hurtado

## Slide 2: Índice
Introducción
Descripción del proceso
Resultados
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
Objetivo: caja fuerte (PiBox) que fotografíe a una persona que intente abrirla. Envío de la fotografía al dispositivo móvil del propietario de la caja mediante Telegram.
  Utilización de la PiCamera
  Utilización de un sensor LDR
  Comunicación RPi - Telegram
  Envío de mensajes e imágenes con Python

## Slide 4: Descripción del proceso
Montaje del hardware:
  Construcción de la caja:

## Slide 5: Descripción del proceso
Montaje del hardware:
  Cableado:
Condensador 0.1 uF
Sensor LDR
Notes: Conectamos en serie el condensador y el sensor LDR. De esta forma, un aumento de luz disminuye la resistencia del LDR permitiendo pasar más corriente por el circuito, variando así el tiempo de descarga del condensador. Desde Python realizamos un contador dentro de un bucle, del cual no sale hasta que el condensador está descargado. Por tanto, el contador da valores distintos en función de la intensidad que le llega al condensador, es decir, en función de la cantidad lumínica recibida por el sensor LDR. Con estos valores del contador conseguimos leer con la raspberry una señal analógica como es la variación de resistencia del LDR en función de la luz utilizando pines de entrada digitales.

## Slide 6: Descripción del proceso
Comunicación Raspberry-Telegram:
  Instalación paquetes Telegram
  Compilación
  Acceso al servidor
  Introducción número de teléfono
  Introducción código de activación
  Añadir a la lista de contactos

## Slide 7: Descripción del proceso
Programación en Python:
  Mientras exit=0
    Llama a la función timer que devuelve cada 0.1 segundos el valor cont
    Si cont es menor de 300
      Espera 3 segundos y toma fotografía
      Inicia Telegram y espera 2 segundos
      Carga la lista de contactos y espera 2 segundos
      Envía fotografía y mensaje a dispositivo móvil del contacto
      Notifica por terminal que se ha enviado el mensaje
      exit=1
      Imprime cont

## Slide 8: Resultados
Demostración

## Slide 9: Conclusiones
Hemos conseguido leer señales analógicas detectadas con el sensor LDR (cantidad lumínica) desde la RPi.
Hemos comunicado la RPi con Telegram.
Hemos enviado mensajes e imágenes con Python a nuestro dispositivo móvil utilizando Telegram.

## Slide 10: Muchas gracias a todos